## Slide 1
3.19 轮式人形机器人垃圾分类投放
项目：MDA IsaacLab Task319 Garbage Sorting
关键词：IsaacLab、Kuavo 轮式双臂、RGB-D、Qwen/VLM、YOLO11、Nav2、抓取投放
MDA IsaacLab Task319 | 01

## Slide 2
任务目标
面向智慧城市垃圾分类高频任务
机器人识别桌面垃圾并判断四分类类别
规划抓取姿态，移动到对应垃圾桶并投放
输出分类准确率、抓取成功率、投放准确率
设计干扰样本评估鲁棒性
MDA IsaacLab Task319 | 02

## Slide 3
仿真场景
仿真平台：IsaacLab / Isaac Sim
机器人：Kuavo 轮式双臂模型，头部 RGB-D，相机分辨率主线 1280x960
场景：桌面、4 个带颜色标识垃圾桶、10 个垃圾物体
垃圾桶：蓝色可回收、绿色厨余、红色有害、灰色其他
MDA IsaacLab Task319 | 03

## Slide 4
场景物体和类别
可回收物：cracker box、sugar box、tomato soup can、mustard bottle
厨余垃圾：banana、potted meat can 食物残留干扰样本
有害垃圾：bleach cleanser、battery block
其他垃圾：foam brick、mug
potted meat can 是可回收/厨余语义冲突样本，用于测试污染可回收物鲁棒性
MDA IsaacLab Task319 | 04

## Slide 5
系统架构
Head RGB-D -> VISS v28 Qwen-first -> YOLO11 ROI segmentation
Qwen/VLM 四分类 -> RGB-D 3D 定位和 top grasp
动态桌边站位 -> Nav2 NavigateToPose
右臂抓取或辅助抓取 -> 分类桶 Nav2 -> 右夹爪桶口释放
MDA IsaacLab Task319 | 05

## Slide 6
视觉识别算法
Qwen 全局识别候选，避免只靠固定类别检测
YOLO11 在 Qwen ROI 内做精分割，输出 mask
Qwen/VLM 对 crop 做开放词汇四分类
当前帧 RGB-D 根据 mask 反投影到世界坐标
分类、位置、抓取点绑定同一 scene_key，避免跨物体错配
MDA IsaacLab Task319 | 06

## Slide 7
抓取姿态生成
默认主线使用 RGB-D top grasp
抓取点：点云 XY 中心和物体顶部高度
姿态：顶部垂直接近，夹爪开口根据 RGB-D 点云短轴估计
cuRobo 规划到 hover，最后阶段做垂直下降和闭合
GraspNet Baseline 保留为诊断，不作为默认主线
MDA IsaacLab Task319 | 07

## Slide 8
移动和投放
机器人先在观察位看全桌
根据目标 3D 位置生成动态桌边站位
Nav2 导航到站位后重新拍照，降低底盘残差影响
抓取后导航到桶侧 staging pose
右夹爪 TCP 移到桶口上方再释放，避免直接瞬移物体
MDA IsaacLab Task319 | 08

## Slide 9
实验结果
完整多物体演示：task_319_garbage_sort/output/head_camera_grasp_records/20260625_150100/
视频：20260625_150100/grasp8.mp4
完成 8 个物体 cycle，已完成 cycle 的分类和投放均成功
全局最终失败原因是第 9 次返回观察位 Nav2 STATUS_6
该完整演示使用显式辅助抓取路径，不等同于严格物理夹爪全成功
MDA IsaacLab Task319 | 09

## Slide 10
指标统计
完整演示口径 20260625_150100：已完成物体数 8，已完成 cycle 成功率 8/8，投放准确率 8/8
全局 run success=false，原因是返回观察位 Nav2 STATUS_6
严格物理抓取：1/8 直接通过，其余依赖辅助路径
早期逻辑动画口径：10 个任务逻辑抓取、投放、目标桶准确率均为 100%
逻辑动画不使用真实物理夹爪接触，不能替代严格物理验收
MDA IsaacLab Task319 | 10

## Slide 11
鲁棒性和问题复盘
干扰样本：带食物残留的金属罐、脏污瓶
视觉主线解决了 YOLO/VLM/抓取目标不一致问题
Nav2 已能完成桌边和桶边移动，但长循环返回位仍有 STATUS_6
严格物理夹爪仍是主要短板，最新单轮严格验证 20260626_145846 抓取失败
后续用 SAC/PPO hover-to-grasp policy 替换手写末端下降和闭合
MDA IsaacLab Task319 | 11

## Slide 12
分工和总结
场景和资产：IsaacLab 场景、垃圾模型、垃圾桶、相机
感知：VISS/Qwen/YOLO11、RGB-D 定位、debug overlay
控制：Nav2 bridge、站位规划、右臂 cuRobo/IK
抓取：夹爪物理、top grasp、RL 局部抓取训练
测试和文档：实验记录、指标统计、演示视频、答辩材料
项目已完成可展示的识别、分类、导航、桶口投放闭环
MDA IsaacLab Task319 | 12